## Slide 1: Hálózati ismeretek
Hálózat passzív elemei
Vezetékes – vezetékmentes összeköttetés

## Slide 2: Hálózat passzív elemei
Passzív elemek = átviteli közegek
  Vezetékes
    Rézkábel
      UTP, STP
      Koaxiális
    Optikai kábel
  Vezetékmentes
    Wifi
    Bluetooth
    Wi-Max
    Infra, rádió, műhold, …..

## Slide 3: Rézkábel
Miért használatos? Előny:
  Olcsó
  Könnyen telepíthető
  Kicsi az elektromos ellenállása
Hátrány:
  Korlátozott kábelhossz (~100 m)
  Érzékeny az interferenciára

## Slide 4: Adattovábbítás rézkábelen
Az adatok továbbítása rézkábelen elektromos impulzusok formájában
Távolság növekedésével gyengül a jel = korlátozott hossz  Valamiféle jelismétlés szükségessége
Impulzusokkal „nullák” és „egyesek” továbbíthatók.

## Slide 5: Adattovábbítás rézkábelen
Elektromos impulzusok kétféle interferenciára érzékenyek:
  Elektromágneses interferencia
  Rádióhullámos interferencia
További zavarforrás az áthallás: Szomszédos vezeték(ek) által keltett elektromágneses zavar átterjed a vezetéken található jelre. Pl.: telefonkábelek, UTP, …

## Slide 7: Árnyékolatlan csavart érpáras kábel (UTP)
Leggyakrabban használt közegtípus Ethernet hálózatban
UTP kábel 8 darab, páronként csavart rézkábel
páronkénti csavarás  árnyékolás Külső borítás RJ-45-ös csatlakozó
Kék + kék csíkos Barna + barna csíkos Zöld + zöld csíkos Narancs + narancs csíkos

## Slide 8: Árnyékolt csavart érpáras kábel (STP)
Jobb zaj elleni védelmet nyújt, mint az UTP Ethernet hálózatokban használatos
STP kábel 8 darab, páronként csavart és páronként borított rézkábel  plusz árnyékolás Külső borítás  árnyékolás RJ-45-ös csatlakozó
Kék + kék csíkos Barna + barna csíkos Zöld + zöld csíkos Narancs + narancs csíkos

## Slide 9: UTP kábelek szabványai
IEEE szabvány www.ieee.org Teljesítményük szerint kategóriákba sorolhatók:
Cat1 – Cat7 - ….
Cat3  10 Mbit/s Cat5  100 Mbit/s
Cat5e  1000 Mbit/s Cat6  1000 Mbit/s
Cat7  1200 Mbit/s
100 méterenként jelismétlés!

## Slide 10: UTP kábelek típusai
RJ45-ös csatlakozóba más-más színsorrenddel bekötve más kábeltípust kapunk
Egyeneskötésű Ethernet kábel
  Két különböző eszköz összekötésére Hoszt – Switch Switch – Router
Keresztkötésű Ethernet kábel
  Két azonos eszköz összekötésére Hoszt – Hoszt Switch – Switch Router – Router
  Hub - Switch
  Kivétel: Router - Hoszt

## Slide 11: UTP kábelek típusai
Színsorrendek, TIA 568A és 568 B szabványok.
Kábel két végén sínsorrend szerint:
  568A és 568 A  Egyeneskötésű kábel
  568B és 568 B  Egyeneskötésű kábel
  568A és 568B  Keresztkötésű kábel

## Slide 12: Koaxiális kábel
Koaxiális kábel: 1. Rézvezető 2. Műanyag szigetelés 3. Rézfonat 4. Külső borítás Csatlakozói: BNC, N vagy F
BNC N F

## Slide 13: Koaxiális kábel
Felhasználása:
  Anno: LAN hálózatokban (busz, csillag)
  Kábeltévés hálózatokban (Internet hozzáférés is)
Hátránya:
  Kevésbé „hajlékony” mint az UTP/STP
  Fali kábelcsatornában nem vezethető
  „Helyigényesebb”

## Slide 14: Optikai kábel
Adatátvitel optikai szálon valósul meg.
Jellemzői:
  Rendkívül vékony üvegszál
  Bitek fényimpulzusként jelennek meg az optikai szálon
  Hullámvezetőként azaz „fénycsőként” továbbítja a jelet a két végpont közt

## Slide 15: Optikai kábel
Mag Üvegből készült optikai szál
Köpeny Az optikai szál árnyékolása
Külső burkolatok Lágy és kemény burkolat Az optikai szál fizikai védelmét biztosítja

## Slide 16: Optikai kábel
Típusai
Egymódusú kábel Fénysugár küldése: lézeres technológiával, drága Távolság: többszáz km is áthidalható WAN hálózatok
Többmódusú kábel Fénysugár küldése: LED-es technológiával, olcsóbb Távolság: ~ 550 méter Sebesség: ~ 10 Gb/s LAN hálózatok

## Slide 17: Optikai kábel - csatlakozók
Legjellemzőbbek:
ST csatlakozó (Straight-Tip): Régi bajonettzáras csatlakozó többmódusú kábelhez
SC csatlakozó (Subscriber Connector): LAN és WAN hálózati csatlakozótípus Egy- és többmódusú kábelek is.
LC csatlakozó (Lucent Connector): Helyi csatlakozó Leginkább egymódusú kábelhez Támogatja a többmódusút is.

## Slide 18: Szimplex - duplex
Fény csak egy irányba halad
Egy optikai szál csak szimplex kapcsolatot biztosít
Duplex kapcsolathoz két szálra van szükség (irányonként egy-egy szál)
Half-Duplex, egy szál váltakozva