## Slide 1: Hálózati ismeretek
Vezeték nélküli hálózatok

## Slide 2: Vezeték nélküli hálózatok
Vezeték nélküli közeg rádió vagy mikrohullámok használatával továbbítja az elektromágneses (digitális) jelet.
Mit továbbít?  0, 1 azaz bináris számjegyeket
Jellemző felhasználása:
  Főleg otthoni SOHO hálózat
  Vállalati környezetben is terjed

## Slide 4: Vezeték nélküli hálózatok
Problémák:
  Lefedettségi terület Szabad téren kiváló Zárt térben anyagok függvényében korlátozott hatótáv Növényzet (+ élőlények) is befolyásolhatja
  Interferencia Interferenciára érzékeny technológia Zavarforrás: hétköznapi háztartási eszközök, fénycső, mikrohullámú sütő, egyéb rádió források, …
  Biztonság  Sokkal kockázatosabb lehet Könnyebb a „zavarosban halászni”, mivel nem kell a fizikai közeghez csatlakozni

## Slide 5: Vezeték nélküli szabványok
IEEE 802.1x-es szabványok
  802.11 – Wi-Fi Wireless LAN technológia (otthon és vállalati környezetben is)
  802.15 – Bluetooth Wireless Personal Area Network – WPAN Vezetéknélküli személyi hálózat. Pl.: Eszköz – eszköz kapcsolódás; eszköz – periféria kapcsolódás
  802.16 – WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access - WiMAX Pont – Multipont technológia; szélessávú kapcsolat! Pl.: Vezetéknélküli internetszolgáltatás – Kistelepülési internet hálózat

## Slide 6: 802.11 Wi-Fi
Szabvány | Maximum sebesség | Frekvencia | Visszafelé kompatibilitás
802.11a | 54 Mb/s | 5 GHz | -
802.11b | 11 Mb/s | 2,4 GHz | -
802.11g | 54 Mb/s | 2,4 GHz | 802.11b
802.11n | 600 Mb/s | 2,4 & 5 GHz | 802.11.a/b/g
802.11ac | 1300 Mb/s | 5 GHz | 802.11a/n
802.11ad | 7000 Mb/s | 2,4 & 5 & 60 GHz | 802.11a/b/g/n /ac

## Slide 7: WLAN – Vezeték nélküli LAN
Szükséges elemek:
  Hálózati részről – Access Point
  Végponti eszköz részről – Vezetéknélküli hálózati kártya
WLAN előnyei:
  Kábelezési költség megtakarítható
  Kényelmes, „modern”, …
WLAN hátrányai:
  Rendkívüli hálózatbiztonságot követel meg, különösen fontos vállalati felhasználásnál. Illetéktelen behatolás, hozzáférés, adatlopás, …

## Slide 8: WLAN eszközök
Vezeték nélküli hálózati kártya: Vezeték nélküli kommunikációs képességeket biztosít a hálózati állomások számára.
  Tartalmazza az eszköz (kompakt)  mobileszközök, laptop, ….
  Bővítőkártyaként beszerelhető  PC-k wireless vagy bluetooth portjai

## Slide 9: WLAN eszközök
Vezeték nélküli hozzáférési pont (Access Point, AP): Fogadja a felhasználók vezeték nélküli jeleit, és általában rézkábellel csatlakozik a meglévő vezetékes hálózathoz, például az Ethernethez.
SOHO router Switch + Router + Vezeték nélküli hozzáférési pont Vezeték nélküli funkciója ugyanaz, mint az AP.
Wireless router Router + Vezeték nélküli hozzáférési pont Vezeték nélküli funkciója ugyanaz, mint az AP.