## Slide 1: Hálózati ismeretek

## Slide 2: Hálózati címzés
Fizikai címzés és logikai címzés

## Slide 3: Adatkapcsolati réteg alrétegei
Hálózati | 
Adatkapcsolati | LLC alréteg
 | MAC alréteg
Fizikai | 
802.3
Ethernet
802.15
Bluetooth
802.11
WIFI

## Slide 4: Fizikai címzés
Minden kommunikációban a forrást és célt valamilyen módon azonosítani kell.
Minden Ethernet hálózathoz (LAN) csatlakoztatott állomáshoz egy fizikai cím van hozzárendelve, ez szolgál az állomás azonosítására a hálózaton.
Minden Ethernet hálózati interfésznek egyedi fizikai címe van, amit a gyártáskor rendelnek hozzá.
Ezt a címet közeghozzáférés-vezérlési (MAC - Media Access Control) címként ismerjük. A hálózat valamennyi forrás- és célállomását egy-egy MAC-cím azonosítja.

## Slide 5: Fizikai címzés
Amikor egy állomás kommunikál az Ethernet hálózaton, kereteket küld, amiben megtalálható a saját MAC-címe, mint forráscím és a kívánt célállomás MAC-címe.
Bármelyik állomás, amelyik fogad egy keretet, dekódolja azt, majd kiolvassa a cél MAC-címet.
Ha ez a cím egyezik a hálózati csatolóján konfigurálttal, akkor feldolgozza és továbbítja a megfelelő alkalmazás számára.
Ha a cél MAC-cím nem egyezik meg az állomás MAC-címével, akkor a hálózati csatoló figyelmen kívül hagyja az üzenetet.

## Slide 6: MAC-cím: az Ethernet azonosítója
Az Ethernet MAC-cím egy 48 bites bináris érték, amit 12 hexadecimális számjeggyel írunk le.
MAC-címek globálisan is egyedi értékei az IEEE szabályozásának eredménye:
  Első 3 bájtjának tartalmaznia kell a gyártóhoz rendelt azonosítót.
  Utolsó 3 bájtjának tartalmaznia kell az egyedi értéket (vendor kód vagy sorozatszám).

## Slide 7: Ethernet keret

## Slide 8: Fizikai címzés

## Slide 9: Egyedi címzésű MAC-cím

## Slide 10: Szórásos MAC-cím

## Slide 11: Csoportos címzésű MAC-cím

## Slide 12: Logikai címzés
Egy állomás esetén a fizikai címként is ismert MAC-cím nem változik; fizikailag hozzá van rendelve a hálózati csatolójához.
A fizikai cím ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy az állomás hol helyezkedik el a hálózaton belül.
Az IP-cím logikai címként ismert, mivel az állomás helye alapján logikailag van kijelölve.
Az IP-címet (hálózati cím), a helyi hálózat címzéséhez illeszkedően a hálózati rendszergazda jelöli ki minden állomáshoz.

## Slide 13: Logikai címzés
Az IP-cím két részből áll:
  Az egyik rész azonosítja a helyi hálózatot. Az IP-cím hálózati része megegyezik az összes, azonos hálózatban található állomásnál.
  Az IP-cím másik része azonosítja az állomást. Egy helyi hálózaton az IP-cím állomás része minden állomás esetén egyedi.
  192.168.34.25

## Slide 14: IP címek és hálózati maszkok
IPv4 és IPv6
Alhálózat számítás

## Slide 15: IPv4
32 bites cím, egyesekből és nullákból álló sorozat
IPv4-es címeket pontozott decimális formátumban használjuk.
  Minden bájt (oktet) 0 és 255 közötti lehet
  Egy IPv4 cím 4 bájt (4 oktet) = 32 bit
11000000.10101000.00100010.00011001
192.168.34.25

## Slide 16: Alhálózati maszk
Egy IP cím két részből áll, hálózatot azonosító rész és állomást azonosító rész.
Elkülönítése binárisan történik, a 32 bit első része adja a hálózatot azonosító részt (egyesek), a második része az állomást azonosító részt (nullák).
192 | 168 | 10 | 10
255 | 255 | 255 | 0
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000

## Slide 17: Hálózati előtag - prefix
Prefix az alhálózati maszk megadásának másik formája
Az alhálózati maszk egyeseinek a száma
Megadása: / [egyesek száma] /8 /16 /24
255.255.0.0 = /16
11111111.11111111.00000000.00000000

## Slide 18: Hálózatcím
Hálózatcím: a hálózatra való hivatkozás, az IPv4-es hálózaton az első cím.
Megadásának módja: cím + alhálózati maszk vagy cím + prefix
Nem lehet állomás IP-je.
192.168.20.0 255.255.255.0
192.168.20.0 /24

## Slide 19: Állomáscím
Állomáscím: a végberendezéseket azonosító cím. A hálózati cím és a szórásicím (broadcast cím) között lévő címek.
Hálózatcím: 192.168.20.0 /24 Broadcast cím: 192.168.20.255 Első host: 192.168.20.1 Utolsó host: 192.168.20.254
10.0.0.0 /8
172.16.0.0 /16

## Slide 20: Szórási cím
Szórási cím: egy speciális címe az alhálózatoknak, amelynek segítségével minden állomással egyszerre kommunikálhatunk.
Hálózat utolsó címe.
192.168.20.0 /24
192.168.20.255

## Slide 21: IPv4 címek osztályai
Leírását IETF RFC 1700 tartalmazza https://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
A, B, C, D és E osztályokra osztja az IPv4 címeket
A, B, C kiosztható (kivételeitől eltekintve)
D = multicast osztály
E = kisérleti osztály

## Slide 22: IPv4 címek osztályai
Osztályok Kezdete Vége Alapértelmezett Prefix
alhálózati maszk
A 0.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0 /8
B 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0 /16
C 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0 /24
D 224.0.0.0 239.255.255.255 Nem definiált /4
E 240.0.0.0 255.255.255.255 Nem definiált /4

## Slide 23: Speciális használatú címek
Alapértelmezett útvonal címe (default route) Ha semmilyen más útvonal nem megfelelő, ezt alkalmazzuk. 0.0.0.0 /8
Visszacsatolási cím (loopback) Olyan cím, amelyet a hostok használnak, hogy a forgalmat visszairányítsák saját maguknak
127.0.0.0 /8 hálózati cím
Loopback cím: 127.0.0.1

## Slide 24: Speciális használatú címek
Link-local cím (Adatkapcsolati szinten helyi címek) Ezeket a címeket az operációs rendszer automatikusan a helyi géphez rendeli akkor, amikor nincs beállított vagy elérhető IP konfiguráció.
Abban az esetben is használatos, ha nincs elérhető DHCP.
169.254.0.0 /16

## Slide 25: Speciális használatú címek
Test-net cím: Oktatási és tanulási célokra fenntartott. 192.0.2.0 /24
Multicast cím: Teljes D osztály
Kisérleti cím: Teljes E osztály

## Slide 26: Publikus és privát címek
Publikus címek: Internetre kötött hálózatokban használt címek. A teljes A, B és C osztály (kivételek és privát címek nélkül)
Privát címek: Az internethozzáférés nélküli vagy korlátozott hozzáférésű hálózatokban használt címek.
(LAN és SOHO)

## Slide 27: Privát címtartományok
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

## Slide 28: Osztály alapú címzés
Egy szervezet egy osztály egy hálózatát kapja meg.
Hátránya: nagyon sok cím elpazarlódik
  A osztály 128 hálózat (27) – Első bit nem változik (00000001 – 011111111) – 1-127 16 777 214 hoszt / hálózat (224-2) = utolsó három oktet minusz hálózaticím és broadcast
  B osztály 16 384 hálózat (214) – Első két bit nem változik (10000000.00000000 – 10111111.11111111) 128.0 – 191.255 65534 hoszt / hálózat (216-2) = utolsó két oktet mínusz hálózati cím és broadcast

## Slide 29: Osztály alapú címzés
  C osztály 2 097 150 hálózat (221) – Első három bit nem változik (11000000.00000000.00000000 – 11011111.11111111.11111111) 192.0.0-223.255.255 16 777 214 hoszt / hálózat (224-2) – utolsó három oktet mínusz hálózati és broadcast cím
Egy 260 állomással rendelkező cég milyen osztályú címet kap(hat)?

## Slide 30: Osztály nélküli címzés - CIDR
CIDR - Classless Inter-Domain Routing A ma használatos rendszer IPv4 címek esetén. Az osztályalapút 1993-ban váltotta fel.
Oka: az osztályalapú pazarló volt, mivel csak a /8, /16 és /24 prefixet használja.
A CIDR lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók bármely bitnél határolt alhálózatokat használjanak az A, B és C osztály határai helyett.
172.160.20.0 /30

## Slide 31: CIDR
Hálózat négy alhálózatra (azaz hálózatra) bontása
192.168.100.0 /24 – egy hálózat
  Hálózati rész: első oktet nem változtatható
  Állomási rész: utolsó oktet változtatható, bitek kölcsönözhetők a hálózati résznek
Felosztás
  1 bit kölcsönzése: 21 = 2 hálózat
  2 bit kölcsöntése: 22 = 4 hálózat
  ….

## Slide 32: CIDR
Két hálózathoz egy bit kölcsönzése elég
192.168.100.00000000
255.255.255.11000000  255.255.255.192
Hálózatok
192.168.100.00000000  192.168.100.0 /26
192.168.100.01000000  192.168.100.64 /26
192.168.100.10000000  192.168.100.128 /26
192.168.100.11000000  192.168.100.192 /26
Hosztok száma / hálózat: 26-2 = 64-2 = 62

## Slide 33: CIDR
Feladat: 500 hoszt elhelyezése egy hálózaton.
172.16.0.0 /16 – Egy hálózat
  Hálózati rész: első két oktet nem változtatható
  Állomási rész: utolsó két oktet változtatható, bitek kölcsönözhetők a hálózati résznek
  172.16.00000000.00000000  7 bit kölcsönözve a hálózati résznek, 9 bit az állomási rész. Prefix: /16 + 7 bit = /23 Hosztok száma = 29-2 = 512-2 = 510
  Megoldás: 172.16.0.0 /23

## Slide 34: CIDR
192.168.24.0 /24 – egy hálózat
  Szükség van négy hálózatra 80, 50 és 10 hoszttal.
  Bontsuk három alhálózatra a 192.168.24.0 /24-t
  80  27-2 = 126 hoszt  1 bit  192.168.24.0 /25
  192.168.24.00000000  192.168.24.0
  192.168.24.10000000 192.168.24.128
  50  26-2 = 62 hoszt  2 bit  192.168.24.128 /26
  192.168.24.10000000  192.168.24.128
  192.168.24.11000000  192.168.24.192
  10  24-2 = 14 hoszt  4 bit  192.168.24.192 /28