## Slide 1: Hálózati ismeretek
Hálózati réteg
IP címzés
Forgalomiránytó - forgalomirányítás

## Slide 2: 3. Hálózati réteg
Elsődleges feladata a keretek forrás- és célállomás közti útvonalának meghatározása.
Más megfogalmazással a csomagok forgalomirányítása.

## Slide 3: Logikai címzés
Egy állomás esetén a fizikai címként is ismert MAC-cím nem változik; fizikailag hozzá van rendelve a hálózati csatolójához.
A fizikai cím ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy az állomás hol helyezkedik el a hálózaton belül.
Az IP-cím logikai címként ismert, mivel az állomás helye alapján logikailag van kijelölve.
Az IP-címet (hálózati cím), a helyi hálózat címzéséhez illeszkedően a hálózati rendszergazda jelöli ki minden állomáshoz.

## Slide 4: Logikai címzés
Az IP-cím két részből áll:
  Az egyik rész azonosítja a helyi hálózatot. Az IP-cím hálózati része megegyezik az összes, azonos hálózatban található állomásnál.
  Az IP-cím másik része azonosítja az állomást. Egy helyi hálózaton az IP-cím állomás része minden állomás esetén egyedi.
  192.168.34.25

## Slide 5: IPv4
32 bites cím, egyesekből és nullákból álló sorozat
IPv4-es címeket pontozott decimális formátumban használjuk.
  Minden bájt (oktet) 0 és 255 közötti lehet
  Egy IPv4 cím 4 bájt (4 oktet) = 32 bit
11000000.10101000.00100010.00011001
192.168.34.25

## Slide 6: Alhálózati maszk
Egy IP cím két részből áll, hálózatot azonosító rész és állomást azonosító rész.
Elkülönítése binárisan történik, a 32 bit első része adja az hálózatot azonosító részt (egyesek), a második része az állomást azonosító részt (nullák).
192 | 168 | 10 | 10
255 | 255 | 255 | 0
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000

## Slide 7: Hálózati előtag - prefix
Prefix az alhálózati maszk megadásának másik formája
Az alhálózati maszk egyeseinek a száma
Megadása: / [egyesek száma] /8 /16 /24
255.255.0.0 = /16
11111111.11111111.00000000.00000000

## Slide 8: Hálózatcím
Hálózatcím: a hálózatra való hivatkozás, a IPv4-es hálózaton az első cím.
Megadásának módja: cím + alhálózati maszk vagy cím + prefix
192.168.20.0 255.255.255.0
192.168.20.0 /24

## Slide 9: Állomáscím
Állomáscím: a végberendezéseket azonosító cím. Az állomáscím és a szórásicím (broadcast cím) között lévő címek.
Hálózatcím: 192.168.20.0 /24 Broadcast cím: 192.168.20.255 Első host: 192.168.20.1 Utolsó host: 192.168.20.254
10.0.0.0 /8
172.16.0.0 /16

## Slide 10: Szórási cím
Szórási cím: egy speciális címe az alhálózatoknak, amelynek segítségével minden állomással egyszerre kommunikálhatunk.
Hálózat utolsó címe.
192.168.20.0 /24
192.168.20.255

## Slide 11: IPv4 címek osztályai
Leírását IETF RFC 1700 tartalmazza https://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
A, B, C, D és E osztályokra osztja az IPv4 címeket
A, B, C kiosztható (kivételeitől eltekintve)
D = multicast osztály
E = kisérleti osztály

## Slide 12: IPv4 címek osztályai
Osztályok Kezdete Vége Alapértelmezett Prefix
alhálózati maszk
A 1.0.0.0 127.255.255.255 255.0.0.0 /8
B 128.0.0.0 191.255.255.255 255.255.0.0 /16
C 192.0.0.0 223.255.255.255 255.255.255.0 /24
D 224.0.0.0 239.255.255.255 Nem definiált /4
E 240.0.0.0 255.255.255.255 Nem definiált /4

## Slide 13: Speciális használatú címek
Alapértelmezett útvonal címe (default route) Ha semmilyen más útvonal nem megfelelő, ezt alkalmazzuk. 0.0.0.0 /8
Visszacsatolási cím (loopback) Olyan cím, amelyet a hostok használnak, hogy a forgalmat visszairányítsák saját maguknak
127.0.0.0 /8 hálózati cím
Loopback cím: 127.0.0.1

## Slide 14: Speciális használatú címek
Link-local cím (Adatkapcsolati szinten helyi címek) Ezeket a címeket az operációs rendszer automatikusan a helyi géphez rendeli akkor, amikor nincs beállított vagy elérhető IP konfiguráció.
Abban az esetben is használatos, ha nincs elérhető DHCP.
169.254.0.0 /16

## Slide 15: Speciális használatú címek
Test-net cím: Oktatási és tanulási célokra fenntartott. 192.0.2.0 /24
Multicast cím: Teljes D osztály
Kisérleti cím: Teljes E osztály

## Slide 16: Publikus és privát címek
Publikus címek: Internetre kötött hálózatokban használt címek. A teljes A, B és C osztály (kivételek és privát címek nélkül)
Privát címek: Az internethozzáférés nélküli vagy korlátozott hozzáférésű hálózatokban használt címek.
  Azok a csomagokat amelyek forrás vagy célcíme privát cím a forgalomirányítónak vagy a tűzfalnak blokkolnia vagy lefordítania (NAT-olnia) kell.

## Slide 17: Privát címtartományok
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)