## Slide 1: Hálózati ismeretek
10. évfolyam

## Slide 2: Hálózat fogalma

## Slide 3: Hálózat fogalma
A számítógép hálózat fogalma: az egymással kapcsolatban álló számítógépek és az azokat összekapcsoló közeg.
Az egymással kapcsolatban álló számítógépek:
  Hálózati végpontok (Host)
  Végberendezések vagy végponti eszközök
  Állomás = munkaállomás szóból jön

## Slide 4: Végberendezések
Számítógépek, laptopok
Szerverek: pl.: fájl- és webszerverek
Hálózati nyomtatók
IP (vagy VoIP) telefonok
biztonsági kamerák
Mobileszközök
  Mobiltelefon, tablet, …
  Vezeték nélküli bankkártya-olvasó, …

## Slide 5: Hálózat fogalma
A számítógép hálózat fogalma alatt az egymással kapcsolatban álló számítógépeket és az azokat összekapcsoló közeget értjük.
A hálózatot összekapcsoló közeg:
  közvetítő eszközök
  különféle átviteli közegek

## Slide 6: Közvetítő eszközök
Hálózati hozzáférést biztosító berendezések:
  Csomópontok – Hub, Jelismétlők - Repeater
  Kapcsolók - Switch
  Vezeték nélküli hozzáférési pontok – Acces point, Wireless router (!), Bridge
Hálózat-összekapcsoló eszközök:
  Forgalomirányítók – Router, Soho Router
Biztonsági eszközök:
  Tűzfalak

## Slide 7: Átviteli közegek
Vezetékes
  Rézkábel
    Árnyékolatlan csavart érpáras Unshielded Twisted-Pair - UTP
    Árnyékolt csavart érpár Shielded Twisted-Pair - STP
    Koaxiális
  Optikai kábel
Vezeték mentes
  Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Max

## Slide 8: Hálózati topológiák
Sin (busz)
Gyűrű
Csillag
  Kiterjesztett csillag
Fa
Teljes
Koax
UTP Optikai (Wireless)

## Slide 9: Hálózatok méretei
PAN – Personal Area Network
  Egy számítógép és a perifériái
SOHO – Small Office Home Office
  Egy lakás (iroda) összes szg-e, eszköze
LAN – Local Area Network
  Egy épület számítógépes hálózata
MAN – Metropolitan Area Network
  Több LAN összeköttetése egy városon belül
WAN – Wide Area Network (GAN – Global Area Network)
  Országos vagy országok, földrészek közti hálózat

## Slide 10: Kommunikációs elrendezés típusai
Kliens-szerver
Leosztott szerepek:
  Kliens kezdeményez
  Szerver végrehajt
Peer-to-peer
Nem rendelkeznek dedikált szerepekkel
  Mind kezdeményez és végrehajt

## Slide 11: Kliens-szerver

## Slide 12: Kliens-szerver

## Slide 13: Peer-to-peer
„Van egy nyomtatóm, amit megoszthatok veled.”
„Vannak fájljaim, amit megoszthatok veled”

## Slide 14: Hálózatok kategóriái kiterjedés, méret szerint
Személyi hálózat (Personal Area Network - PAN hálózatok) 2 fél közötti kommunikáció, kis adatmennyiség
Asztalon, személyi hálózat -- wireless egér, billentyűzet
Pc + mobil eszközök, Bluetooth, Wifi

## Slide 15: Hálózatok kategóriái kiterjedés, méret szerint
SOHO – Small Office Home Office Otthoni hálózat – Kis irodai hálózat
Egy lakáson belüli
Lehetővé teszi, hogy néhány számítógép között erőforrásokat osszunk meg Pl.: Nyomtató, dokumentumok, képeket, zenéket stb.

## Slide 16: Hálózatok kategóriái kiterjedés, méret szerint
Helyi hálózat (Local Area Network - LAN )
Olyan számítógépes hálózat, amely egyetlen épületen belül kis kiterjedésű területen található
Iroda, üzem, oktatási intézmény
Szerverek, PC-k, munkaállomások, nyomtatók, stb. összekapcsolása
Nagy sávszélesség, gyors adatátvitel, 100 MbpS (1000Mbps)
Áthidalható távolság: 100 méter (jelismétlő nélkül) UTP/STP
550 méter – optikai kábel

## Slide 18: Hálózatok kategóriái kiterjedés, méret szerint
Városi hálózat (Metropolitan Area Network - MAN)
~1 km-10 km
Nagyvárosokban levő kisebb LAN-ok közti kommunikációt teszik lehetővé
LAN-okhoz hasonló felépítés, viszonylag lassabb adatátvitel (WAN-okhoz képest)
Bérelt vonal, drága kiépítés, üzemeltetés
Kábeltévés hálózatok, irodákat összekötő belső hálózatok, rendőrség, posta, stb.

## Slide 19: Hálózatok kategóriái kiterjedés, méret szerint
Nagy kiterjedésű hálózat (Wide Area Network -WAN)
~100 km (országon belül) , ~1 000 km (kontinensen belül), ~10 000 km (globálisan)
A WAN hálózatokat akkor használunk ha a MAN hálózat már kellően bonyolult és sok eszközt tartalmaz, mérete túlnő egy város határain
Optikai kábelek, több száz GbS
Valós idejű kommunikáció biztosítása a felhasználók között
Nonstop hozzáférés a helyi szolgáltatásokhoz csatlakoztatott távoli erőforrásokhoz
  Elektronikus levelezési, internetes, fájlátviteli és e-kereskedelmi szolgáltatások biztosítása

## Slide 22: Kommunikáció
A kommunikáció modellje
Kommunikációs szabályok

## Slide 23: Kommunikáció alkotóelemei
Az üzenet forrása vagy küldője
  Emberek vagy elektronikai eszközök, akik vagy amik üzenetet közölnek.
Az üzenet célállomása vagy vevője
  Fogadja és értelmezi az üzenetet.
A csatorna
  A forrástól a célig biztosítja az utat az üzenet számára.

## Slide 24: Kommunikáció irányai
Egyirányú (szimplex) – csak az egyik fél kommunikál, a másik fogadja.
Kétirányú (duplex) – Mindkét fél kommunikál, egyszerre
  Half-duplex – Mindkét fél kommunikál, de megvárják egymást, egyszerre egy az egyik fél küld üzenetet csupán.

## Slide 25: Kommunikációs protokollok
Olyan szabály amit a forrásnak és a célnak is követni kell ahhoz, hogy az egymásnak küldött üzenetek eljussanak a másik félhez, és a fogadó megértse azokat.

## Slide 26: Kommunikációs protokollok
Kommunikációs protokoll: Olyan szabály amit a forrásnak és a célnak is követni kell ahhoz, hogy az egymásnak küldött üzenetek eljussanak a másik félhez, és a fogadó megértse azokat.

## Slide 27: Üzenet kódolása
Az első lépés az üzenetküldéshez az üzenet kódolása.
Kódolás
  A gondolatokat átalakítjuk az átvitelhez szükséges nyelvre, szimbólumokra vagy hangokra.
Dekódolás
  Megfordítja ezt a folyamatot, annak érdekében, hogy értelmezni tudjuk a gondolatot.

## Slide 28: Üzenet formátuma
Meghatározott formátumot és szerkezetet kell használni, amikor egy üzenetet a forrástól a célig akarunk eljuttatni.
Az üzenet típusától és az átvitelhez használt csatornától függ.

## Slide 29: Beágyazás – Kicsomagolás
Beágyazás: Azt a folyamatot nevezzük beágyazásnak, amikor egy üzenetformátum egy másik üzenetformátumba kerül.
Kicsomagolás: Amikor a fogadó a folyamatot megfordítja, kicsomagolás történik.

## Slide 30: Keret
A számítógépes üzeneteket keretekbe ágyazzuk a hálózaton való továbbítás előtt.
Tartalmazza:
  Célállomás címét
  Forrásállomás címét
Formátumát és tartalmát a küldött üzenet típusa és a közlésre használt csatorna határozza meg.

## Slide 31: Üzenet méret
A hosszabb üzeneteket kisebb részekre kell darabolni.
A hálózaton haladó keretek mérete szabályozva van, és a használt csatornától függően eltérőek lehetnek.
A túlságosan hosszú vagy rövid keretek nem kerülnek szállításra.
  Minimális és maximális méretkorlátozás.

## Slide 32: Üzenet méret
A forrásállomás darabolja föl a hosszú üzeneteket.
Minden egyes darabot címzési információval ellátott külön keretbe ágyaznak, majd továbbítják a hálózaton.
A fogadó állomás a feldolgozás és az értelmezés előtt az üzeneteket kicsomagolja és összeilleszti.

## Slide 33: Üzenet időzítése
Hozzáférési mód
Adatfolyam vezérlés
Válaszidő túllépése

## Slide 34: Hozzáférési mód
Meghatározza, hogy mikor küldhet valaki üzenetet.  Időzítési szabály.
  Ezek az időzítési szabályok a környezethez igazodnak (átviteli közeghez).
Információütközés: Ha két forrás egyszerre küld üzenetet, akkor információütközés történik. Ekkor mind a ketten abbahagyják és később újraküldik az üzenetet.

## Slide 35: Üzenet időzítése
Adatfolyam-vezérlés
  Az időzítés arra is hatással van, hogy mennyi információt lehet küldeni és milyen gyorsan.
  A hálózati kommunikáció során is előfordulhat, hogy a küldő állomás gyorsabban küld üzenetet, mint ahogyan a célállomás fogadni és feldolgozni tudná azt. A forrás- és célállomások adatfolyam-vezérlést használnak a helyes időzítés jelzésére.

## Slide 36: Üzenet időzítése
Válaszidő túllépése
  A hálózati állomásoknak szintén vannak szabályai, amik meghatározzák, hogy mennyit kell várni a válaszra, és mit kell csinálni, ha válaszidő túllépés történik.

## Slide 37: Üzenet sémák
Egy-az-egyhez üzenetséma: unicast Csak egyetlen célja van az üzenetnek.  Egy gép küld egy gépnek.
Egy-a-többhöz üzenetséma: multicast Üzenetet egyszerre továbbítjuk a célállomások egy csoportjának.  Egy gép küld a gépek egy csoportjának.

## Slide 38: Üzenet sémák - Unicast

## Slide 39: Üzenet sémák - Multicast

## Slide 40: Üzenet sémák
A szórás az egy-a-mindenkihez üzenetséma: broadcast
A hálózaton egy időben az összes állomásnak meg kell kapnia az üzenetet.  Egy gép küld az összes többi gépnek.

## Slide 41: Üzenet sémák - Broadcast